INSTRUCIONES PARA EL MONTAJE DE LA CASCADA

- Abrir la puerta metálica de inspección, deslizar los 3 pasadores internos (ubicados 2 a cada costado y 1 en la parte superior) y sacar la tapa lateral de la maquina.

- Retirar los 2 tornillos centrales que unen el mecanismo a los bastidores de apoyo.

- Deslizar todo el mecanismo y sacarlo fuera de la estructura de la cascada.

- Ubicar la estructura en la posición definitiva en la cual va a quedar dentro del salón.

- Marcar los 4 agujeros en el piso que se encuentran en los 4 vértices de la estructura.

- Retirar la estructura y agujerear el piso con una mecha de widia diámetro 10 mm. Hasta una profundidad igual a la del tarugo fischer provisto, colocar luego los 4 tarugos en el piso.

- Colocar nuevamente la estructura en su posición y amurarla al piso mediante los 4 tornillos provistos.

- Volver a colocar el mecanismo dentro de la estructura y fijarlo a los bastidores de apoyo mediante los 2 tornillos que fueron retirados cuando se desarmo.

- Retirar los 2 tornillos que se encuentran en el borde lateral de la maquina y sacar los 2 largueros que vinculan la estructura con el mecanismo.(guardar estos largueros dentro de la maquina ya que serán necesarios cada vez que esta sea transportada)

- Ubicar la tapa lateral de la maquina en su posición original y fijarla mediante los 3 pasadores internos.

11.Finalmente cerrar la puerta metálica de inspección mediante la cerradura tubular provista.