PROGRAMACION DE LA MESA DE POOL "LACER"

| FUNCIONES | OPCIONES | CLAVE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FICHAS POR CREDITO | 1 ficha – 1 crédito | 1 | off | off | off |  |  |  |  |  |
|  | 2 ficha – 1 crédito | 2 | on | off | off |  |  |  |  |  |
|  | 3 ficha – 1 crédito | 3 | off | on | off |  |  |  |  |  |
|  | 4 ficha – 1 crédito | 4 | on | on | off |  |  |  |  |  |
|  | 5 ficha – 1 crédito | 5 | off | off | on |  |  |  |  |  |
|  | 6 ficha – 1 crédito | 6 | on | off | on |  |  |  |  |  |
|  | 7 ficha – 1 crédito | 7 | off | on | on |  |  |  |  |  |
|  | 8 ficha – 1 crédito | 8 | on | on | on |  |  |  |  |  |
| TIEMPO DE APERTURA DE LA BARRERA | 10 segundos | A |  |  |  | off | off |  |  |  |
|  | 30 minutos | B |  |  |  | on | off |  |  |  |
|  | 60 minutos | C |  |  |  | off | on |  |  |  |
|  | Free play | D |  |  |  | on | on |  |  |  |
| NO USAR |  |  |  |  |  |  |  | off |  |  |
| AUDITORIA | Contador interno |  |  |  |  |  |  |  | off |  |
|  | Control Programación |  |  |  |  |  |  |  | on |  |
| MUESTRA TIEMPO APERTURA BARRERA | apagado |  |  |  |  |  |  |  |  | off |
|  | encendido |  |  |  |  |  |  |  |  | on |

### FUNCIONES

- Mediante los dip switch nº 1, 2  y 3 usted podrá seleccionar cuantas fichas o monedas deberá ingresar el jugador para que el mecanismo electrónico realice la apertura de la barrera y libere las 15 bolas de juego.

- Mediante los dip switch nº 4 y 5 usted podrá optar por hacer jugar al pool por partido o por tiempo. Si elige la opción por partido colocara el tiempo de apertura de barrera en 10 segundos, si en cambio elige la opción de alquiler por tiempo tendrá 2 alternativas:

fracción de 30 minutos.

fracción de 60 minutos.

free play o juego libre. (la barrera permanece permanentemente abierta)

# CONTADOR INTERNO

- Estando el switch 7 en OFF, presione el botón que se encuentra en la plaqueta controladora  y el display le mostrara la cantidad de fichas ingresadas de la siguiente manera:

Por ejemplo, si  han ingresado  1583 fichas el display mostrara lo siguiente:

- 3 veces consecutivas mostrara  1.5

- 3 veces consecutivas mostrara  83 y vuelve el display a quedar apagado.

Nota : El contador no tiene vuelta a cero y vuelve a comenzar después del nº 9999.

# CONTROL DE PROGRAMACION

- Estando el switch 7 en ON, presione el botón que se encuentra en la placa controladora y el display le mostrara la programación actual de la placa de la siguiente manera:

Por ejemplo, si se ha seleccionado 4 fichas – 1 crédito y un tiempo de 60 minutos el display mostrara lo siguiente:

- 3 veces consecutivas mostrara  4C y vuelve el display a quedar apagado.

Nota: Después de controlar el estado de la programación ,vuelva el switch 7

a la posición OFF para que el sistema retorne al modo juego.

- El switch 8 en ON muestra el conteo  del intervalo de tiempo en el  que la barrera permanece abierta. (se recomienda mantener el switch 8 en OFF para lograr una mayor autonomía de batería).

Cuando instale el pool por primera vez, cárguele la batería por un lapso mínimo de 12 hs.(utilice el  chicote de cable provisto con la mesa). Luego repita la carga 1 vez cada 2 meses.